BRILHA SOM

- RIDER TÉCNICO DE ÁUDIO – TOUR 2014-

HOUSE MIX \ P.A

- Mesa de áudio digital com no mínimo 32 canais.

- Sistema de P.A e amplificação compatível com o local e público.

MONITOR

-Mesa de áudio digital com no mínimo 32 canais e 14 auxiliares.

- 07 vias de monitor.

- 01 sub drum.

- 01 side fill stereo.

BACK LINE

- Bateria acústica com bumbo, tons, banco e pedestais de prato, hi hat e para caixa. (pedestais e peles em perfeitas condições).

- Suporte para 02 teclados.

- Amplificador  e caixas para contrabaixo(GK, Hartke System).

- Amplificador de guitarra (Fender, Marshall).

- 01 praticável para teclado

- 01 praticável para trompetes e sax.

- 01 praticável para bateria.

OBSERVAçÕES

- Não aceitamos fones para monitor.

- Não aceitamos apenas uma mesa de áudio  para fazer monitor e P.A.

- Se as mesas de áudio forem analógicas serão necessários os periféricos correspondentes a P.A e Monitor.

- A sonorização deverá ter equipe especializada durante a passagem de som e apresentação.

Operador  / Sedenir  Ditadi (niko)                                               (54) 99072585 /  nikoaudio@hotmail.com

| CANAL | INSTRUMENTO | MIC/LINE |
| --- | --- | --- |
| 01 | B.B |  |
| 02 | CX top |  |
| 03 | CX botton |  |
| 04 | HI HAT |  |
| 05 | TON 1 |  |
| 06 | TON 2 |  |
| 07 | TON 3 |  |
| 08 | OVER L |  |
| 09 | OVER R |  |
| 10 | VIOLÃO | DIRECT BOX |
| 11 | BAIXO | DIRECT BOX |
| 12 | GUITAR L | DIRECT BOX (Próprio) |
| 13 | GUITAR R | DIRECT BOX (Próprio) |
| 14 | GAITA | SEM FIO PRÓPRIO |
| 15 | KEY 1 - L | DIRECT BOX |
| 16 | KEY 1 - R | DIRECT BOX |
| 17 | KEY 2 - L | DIRECT BOX |
| 18 | KEY 2 - R | DIRECT BOX |
| 19 | SAX | SEM FIO PRÓPRIO |
| 20 | TROMPETE | SEM FIO PRÓPRIO |
| 21 | TROMPETE | SEM FIO PRÓPRIO |
| 22 | VOZ GTR | SEM FIO PRÓPRIO |
| 23 | VOZ ALE | SEM FIO PRÓPRIO |
| 24 | VOZ VOLNEI | SEM FIO PRÓPRIO |
| 25 | VOZ BAIXO | MIC PRÓPRIO |
| 26 | VOZ KEY | SEM FIO PRÓPRIO |
| 27 | VOZ STANBY |  |
| 28 |  |  |
| 29 | VS L | DIRECT BOX (Próprio) |
| 30 | VS R | DIRECT BOX (Próprio) |
| AUX | VIAS DE MONITOR | EQUIPAMENTOS |
| 01 | GUITARRA \ VOZ - FERNANDINHO | MONITOR |
| 02 | VIOLÃO / VOZ - ALE | MONITOR |
| 03 | VOZ / OLMAR | MONITOR |
| 04 | BAIXO \ VOCAL - JABÁ | MONITOR |
| 05 | KEY, GAITA E VOCAL – BOLACHA | MONITOR |
| 06 | BATERIA JEAN | MONITOR |
| 07 | BATERIA SUB | SUB |
| L | SIDE FILL |  |
| R | SIDE FILL |  |